## Slide 1: 中科类脑参数面整改方案
部门：
作者：
日期：
Security Level:

## Slide 2
参数面现状
CE9855*16台 LEAF
CE9855*8台 SPINE
……
……
……
AT100*64台
每台LEAF下接4台服务器，共32个GPU卡，分配32个地址为一个网段，现网共16个地址段，相同LEAF下GPU卡二层互通，不同LEAF下的GPU卡三层互通
64台服务器相同编号的GPU卡及对应的容器地址为同一网段，每个LEAF上需要8个网段，且所有16台LEAF上的8个网段相同
现状
目标
ARP代理+发布主机路由
GPU卡要不要地址，容器地址和GPU卡地址是相同段的
实现方式

## Slide 3
每台LEAF增加8个网段，重新划分下行口接入vlan
增加arp 代理和发布ARP生成的主机路由配置
修改BGP发布路由方式
 | IP网段 | 网关 | VLAN
GPU0 | 10.1.111.0/24 | 10.1.111.254 | 111
GPU1 | 10.1.112.0/24 | 10.1.112.254 | 112
GPU2 | 10.1.113.0/24 | 10.1.113.254 | 113
GPU3 | 10.1.114.0/24 | 10.1.114.254 | 114
GPU4 | 10.1.115.0/24 | 10.1.115.254 | 115
GPU5 | 10.1.116.0/24 | 10.1.116.254 | 116
GPU6 | 10.1.117.0/24 | 10.1.117.254 | 117
GPU7 | 10.1.118.0/24 | 10.1.118.254 | 118
整改方案

## Slide 4
开发人员
创建作业容器
①
代码仓库
②
监听webhook
手动web页面操作触发
提交代码
③
多个k8s集群
根据pipeline_label将任务分担在不同集群：
1、如果同时间运行多个不同作业，可以达到分担节点压力，提高打包效率；
2、多架构构建，arm架构、x86架构包在对应的集群构建
④
推送镜像
⑤
Push镜像tag
监听webhook
⑥
打包过程
K8s创建工作容器pod；
Pod拉取代码仓库对应分支代码；
sonarqube代码审查，合格进入下一步打包，不合格流水线中止；
开发打包npm、nvm、gobuild；
构建docker镜像；
多集群用途
开发环境
其他环境
测试环境
⑦
Argocd识别到gitlab中helm仓库镜像tag变动；
Argocd主动触发更新所有服务；
服务A
服务B
服务C
更新
邮件通知用户本次构建流程结果
代码审查不通过邮件用户

## Slide 5
vlanif下开启
arp timeout 60
arp proxy anyway enable
arp delete trigger link-down enable
arp smart-discover enable
arp direct-route enable
arp direct-route preference 1
BGP下将network宣告路由方式改为引入直连路由
Undo network xx.xx.xx.xx
import-route direct
interface Vlanif111
description To_Yewu_GPU0
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0101
interface Vlanif112
description To_Yewu_GPU1
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0102
interface Vlanif113
description To_Yewu_GPU2
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0103
interface Vlanif114
description To_Yewu_GPU3
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0104
interface Vlanif115
description To_Yewu_GPU4
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0105
interface Vlanif116
description To_Yewu_GPU5
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0106
interface Vlanif111
description To_Yewu_GPU6
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0107
interface Vlanif111
description To_Yewu_GPU7
ip address 10.1.111.254 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0108
整改配置示例
interface 400GE1/0/1:1
port default vlan 111
interface 400GE1/0/1:2
port default vlan 112
interface 400GE1/0/2:1
port default vlan 113
interface 400GE1/0/2:2
port default vlan 114
interface 400GE1/0/3:1
port default vlan 115
interface 400GE1/0/3:2
port default vlan 116
interface 400GE1/0/4:1
port default vlan 117
interface 400GE1/0/4:2
port default vlan 118
默认设备发送ARP主动探测报文的时间间隔为1秒,支持1-60s修改，建议保持默认值